Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa wraz z montażem rolet okiennych wewnętrznych w Budynkach Wydziału Prawa i Nauk Społecznych – Budynek C oraz Budynek B.

Wykaz rolet wraz z numerami pomieszczeń w załączeniu. Wszystkie rolety mają być zamontowane wewnątrz pomieszczeń. Rolety muszą spełniać wszelkie wymagania określone normami, przepisami BHP, przeciwpożarowymi i innymi obowiązującymi przepisami prawa.

Przedmiotem zamówienia są wewnętrzne rolety okienne, sterowane ręcznie. Wszystkie rolety na oknach powinny być tego samego typu 
i być spójne pod względem wyglądu. Nie dopuszcza się ingerencji w elementy okna. Dopuszcza się montaż w suficie oraz ścianach.

Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej i zapoznał się z miejscem prowadzenia montażu rolet, w celu oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postepowania przez Zamawiającego oraz uzyskał wszelkie istotne dane/pomiary, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.  Zamawiający przewidział przeprowadzenie wizji lokalnej w dniu   09.08.2022   o godzinie 12.00  w budynku Wydziału Prawa i Nauk Społecznych – Budynek C oraz Budynku B. UJK    ul. Uniwersytecka 15, 25-406 Kielce

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu karty katalogowe/ materiałowe na wszystkie elementy  rolety w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy

Karta katalogowa /materiałowa powinna zawierać:

- Atesty z których wynika odporność oferowanego i zatwierdzonego przez Zamawiającego materiału  na ogień.

- Próbniki materiałów (tkanin) spełniających warunki określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia

- Próbnik  elementów konstrukcji - dolnej krawędzi tkaniny  (belki) w celu wyboru koloru  i kształtu

- Wymagania Zamawiającego dotyczące tkaniny:

- Tkaniny pochłaniające energię słoneczną oraz odbicie promieni. Suma absorpcji promieniowania słonecznego oraz odbicia promieni słonecznych nie mniejszy niż 90%.

- Transmisja energii słonecznej do pomieszczenia – współczynnik nie większy niż 10%.

- Faktor otwarcia (przezierność tkaniny) – 3-5%

- Tkanina Typu Screen (Poliester pokryty PVC)

- Kolor szary, zbliżony do RAL 9006.

UWAGA! Kolor będzie ostatecznie zatwierdzony po przedstawieniu próbek.

- Gramatura co najmniej 300g/m2, ale nie więcej niż 700 g/m2.

- Tkanina odporna na odkształcenia, nierozciągliwa i niemarszcząca się mimo dużych rozmiarów.

- Odporność na ogień wg normy PN-EN 13501-1:2008 lub równoważna

- Tkanina powinna mieć następujące właściwości:

a. niezapalna,

b. niekapiąca,

    - nierozprzestrzeniająca ognia.

- Wymagania Zamawiającego dotyczące konstrukcji

- Widoczne elementy aluminiowe wykonana jest z ekstrudowanego aluminium

- Zamawiający dopuszcza rolety bez kasety.

- Napęd ręczny: łańcuszek –wąskie okna, korba- rolety wielkopowierzchniowe. Zmawiający nie dopuszcza łańcuszków wykonanych z plastiku.

- Prowadnice linkowe (stal nierdzewna). W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza rolety wolnowiszące. (rolety wielkopowierzchniowe)

- Dolna krawędź tkaniny  (belka) ma być obsadzona w profilu aluminiowym, malowanym na kolor zbliżony do RAL 9006 o maksymalnych wymiarach w przekroju 50 x 50 mm.

UWAGA! Kolor  i kształt będzie ostatecznie zatwierdzony po przedstawieniu próbek.

- Wymagania Zamawiającego dotyczące sztywności tkaniny

- Tkanina powinna być odporna na rozciąganie i mieć stabilne wymiary.

- Tkanina powinna być stabilnie napięta i trzymana przez boczne prowadnice.

- Nie dopuszcza się stosowania dodatkowych usztywnień tkaniny (listew, cięgien etc.).

- Wymagania Zamawiającego dotyczące montażu.

- Zamawiający nie dopuszcza ingerencji w ślusarkę okienną.

- Montaż we wnęce sufitowej (domiar w trakcie zalecanej wizji lokalnej).

- Maksymalny wymiar rolety szer. 450cm, 350 wysokość.

Termin wykonania zamówienia wynosi: maksymalnie 10 tygodni od daty zawarcia umowy.

Uwaga: Wykonawca może skróć w/w termin wykonania zamówienia (patrz szczegóły                          w Rozdziale XIV SWZ. Opis kryteriów oceny ofert).

Za termin wykonania przedmiotu Umowy przyjmuje się dzień podpisania bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu umowy.

Wykaz rolet. UWAGA: W poniższej tabeli wymiary dotyczą otworu okiennego. Wymiar rolety należy dobrać indywidualnie. Zalecana jest roleta szersza po 5cm z każdej strony.

WYMIARY

Budynek C:

| Parter |  | Wymiar otworu okiennego (cm) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr pom. | Oznacz | wysokość (cm) | szerokość (cm) | powierzchnia otworu (m2) | Szt | cał. Pow (m2) |
| 0.18 | AI4 | 361 | 408 | 14,73 | 1 | 14,73 |
| 0.16 | O3 | 245 | 115 | 2,82 | 1 | 2,82 |
| 0.19 | AI5 | 333 | 200 | 6,66 | 1 | 6,66 |
|  | O4 | 143 | 175 | 2,50 | 1 | 2,50 |
| 0.20 | O4 | 143 | 175 | 2,50 | 1 | 2,50 |
| 0.21 | O4 | 143 | 175 | 2,50 | 1 | 2,50 |
| 0.22 | O4 | 143 | 175 | 2,50 | 1 | 2,50 |
| 0.23 | O4 | 143 | 175 | 2,50 | 1 | 2,50 |
| 0.24 | O4 | 143 | 175 | 2,50 | 1 | 2,50 |
| 0.25 | O4 | 143 | 175 | 2,50 | 1 | 2,50 |
| 0.26 | O4 | 143 | 175 | 2,50 | 1 | 2,50 |
| 0.27 | O4 | 143 | 175 | 2,50 | 1 | 2,50 |
| 0.2 | AI7 | 340 | 260 | 8,84 | 2 | 17,68 |
| 0.3 | O5 | 330 | 115 | 3,80 | 3 | 11,39 |
|  | Dz1 | 104 | 115 | 1,20 | 1 | 1,20 |
|  | AI7 | 340 | 280 | 9,52 | 4 | 38,08 |
| 0.5 | AI2 | 255 | 450 | 11,475 | 4 | 45,90 |
|  |  |  |  |  | suma | 160,97 |

| I Piętro |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1..23 | AI4a | 335 | 408 | 13,67 | 1 | 13,67 |
| 1..24 | AI5a | 335 | 269 | 9,01 | 1 | 9,01 |
|  | O3 | 245 | 115 | 2,82 | 4 | 11,27 |
| 1..25 | O3 | 245 | 115 | 2,82 | 5 | 14,09 |
| 1..26 | O3 | 245 | 115 | 2,82 | 6 | 16,91 |
| 1..27 | O3 | 245 | 115 | 2,82 | 1 | 2,82 |
| 1..2 | AI7 | 335 | 280 | 9,38 | 2 | 18,76 |
| 1..3 | AI7 | 335 | 270 | 9,05 | 1 | 9,05 |
| 1..4 | AI7 | 335 | 270 | 9,05 | 1 | 9,05 |
| 1..5 | AI7 | 335 | 280 | 9,38 | 2 | 18,76 |
| 1..7 | O3 | 245 | 115 | 2,82 | 4 | 11,27 |
| 1..9 | AI2a | 330 | 450 | 14,85 | 1 | 14,85 |
| 1..10 | AI2a | 330 | 450 | 14,85 | 1 | 14,85 |
| 1..11 | AI2a | 330 | 450 | 14,85 | 1 | 14,85 |
| 1..12 | AI2a | 330 | 450 | 14,85 | 1 | 14,85 |
|  |  |  |  |  | suma | 194,04 |
| II Piętro |  |  |  |  |  |  |
| 2..33 | O3 | 245 | 115 | 2,82 | 1 | 2,82 |
| 2..34 | AI4b | 335 | 420 | 14,07 | 1 | 14,07 |
| 2..2 | O3 | 245 | 115 | 2,82 | 5 | 14,09 |
| 2..3 | O3 | 245 | 115 | 2,82 | 6 | 16,91 |
| 2..4 | O3 | 245 | 115 | 2,82 | 2 | 5,64 |
| 2..5 | O3 | 245 | 115 | 2,82 | 2 | 5,64 |
| 2..6 | O3 | 245 | 115 | 2,82 | 1 | 2,82 |
| 2..7 | O1 | 150 | 244 | 3,66 | 1 | 3,66 |
| 2..8 | O1 | 150 | 244 | 3,66 | 1 | 3,66 |
| 2..9 | O1 | 150 | 244 | 3,66 | 1 | 3,66 |
| 2..10 | O1 | 150 | 244 | 3,66 | 1 | 3,66 |
| 2..11 | O1 | 150 | 244 | 3,66 | 1 | 3,66 |
| 2..12 | O1 | 150 | 244 | 3,66 | 1 | 3,66 |
| 2..13 | O1 | 150 | 244 | 3,66 | 1 | 3,66 |
| 2..14 | O1 | 150 | 244 | 3,66 | 1 | 3,66 |
| 2..15 | O1 | 150 | 244 | 3,66 | 1 | 3,66 |
| 2..16 | O1 | 150 | 244 | 3,66 | 1 | 3,66 |
| 2..17 | O1 | 150 | 244 | 3,66 | 1 | 3,66 |
| 2..18 | O1 | 150 | 244 | 3,66 | 1 | 3,66 |
| 2..19 | O1 | 150 | 244 | 3,66 | 1 | 3,66 |
| 2..20 | O3 | 245 | 115 | 2,82 | 4 | 11,27 |
| 2..22 | Al2 | 250 | 450 | 11,25 | 2 | 22,5 |
| 2..23 | Al2 | 250 | 450 | 11,25 | 2 | 22,5 |
|  |  |  |  |  | suma | 165,82 |

Suma budynek C: ok 521m2

Budynek B

|  | Parter | Wymiar otworu okiennego (cm) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nr pom. | wysokość (cm) | szerokość (cm) | powierchnia otworu (m2) | Szt | cał. Pow (m2) |
| 1. | 4 | 147 | 147 | 2,1609 | 1 | 2,1609 |
| 2. | 15 | 147 | 147 | 2,1609 | 1 | 2,1609 |
| 3. | 16 | 147 | 147 | 2,1609 | 1 | 2,1609 |
| 4. | 17 | 147 | 147 | 2,1609 | 1 | 2,1609 |
| 5. | 105 | 147 | 147 | 2,1609 | 1 | 2,1609 |
| 6. | 102 | 147 | 147 | 2,1609 | 1 | 2,1609 |
| 7. | 104 | 147 | 147 | 2,1609 | 1 | 2,1609 |
| 8. | 113 | 147 | 97 | 1,4259 | 2 | 2,8518 |
| 9. | 111 | 147 | 97 | 1,4259 | 2 | 2,8518 |
| 10. | 200 | 147 | 147 | 2,1609 | 1 | 2,1609 |
| 11. | 202 | 186 | 117 | 2,1762 | 3 | 6,5286 |
| 12. | 203 | 186 | 417 | 7,7562 | 1 | 7,7562 |
| 13. | 204 | 186 | 417 | 7,7562 | 1 | 7,7562 |
| 14. | 205 | 186 | 417 | 7,7562 | 1 | 7,7562 |
| 15. | 206 | 186 | 377 | 7,0122 | 1 | 7,0122 |
| 16. | 212 | 186 | 418 | 7,7748 | 1 | 7,7748 |
| 17. | 213 | 186 | 421 | 7,8306 | 1 | 7,8306 |
| 18. | 214 | 186 | 418 | 7,7748 | 1 | 7,7748 |
| 19. | 216 | 147 | 147 | 2,1609 | 3 | 6,4827 |
| 20. | 217 | 147 | 147 | 2,1609 | 1 | 2,1609 |
| 21. | 218 | 147 | 147 | 2,1609 | 1 | 2,1609 |
| 22. | 221 | 147 | 147 | 2,1609 | 2 | 4,3218 |

Suma:         98,30

Suma budynek B: ok 100m2